## Slide 1
Aibox mcu燒錄教學
2022.7.25

## Slide 2
軟體安裝
2
安裝Jlink_Windows_V644.exe

## Slide 3
J-Flash開啟
3
安裝完後選擇J-Flash Lite V6.44g開啟

## Slide 4
J-Flash設定
4
選擇Device選項
選擇S32K144為Device
點擊OK
1
2
3

## Slide 5
進入燒錄介面
5
選擇OK進入燒錄介面
點擊…選擇燒錄bin檔
1
2

## Slide 6
進入燒錄介面
6
選擇燒錄.bin檔案
點擊開啟
1
2

## Slide 7
確認接線
7
確認燒錄工具紅色線對準J5旁孔洞
把燒錄工具USB接上電腦
1

## Slide 8
進行燒錄
8
移除Aibox電源
點擊Program Device
確認燒錄完成後移除燒錄工具
1
2